## Slide 1: Módulo 11: Configuración de seguridad en el Switch
Materiales del Instructor
Switching, Routing, y Wireless Essentials (SRWE)
Notes: Programa de Cisco Networking Academy
Switching, Routing y Wireless Essentials (SRWE)
Módulo 11: Configuración de seguridad en el Switch

## Slide 2: Instructor Materials – Module 11 Planning Guide
This PowerPoint deck is divided in two parts:
Instructor Planning Guide
  Information to help you become familiar with the module
  Teaching aids
Instructor Class Presentation
  Optional slides that you can use in the classroom
  Begins on slide # 9
  Note: Remove the Planning Guide from this presentation before sharing with anyone.
For additional help and resources go to the Instructor Home Page and Course Resources for this course. You also can visit the professional development site on netacad.com, the official Cisco Networking Academy Facebook page, or Instructor Only FB group.
Notes: 2

## Slide 3: What to Expect in this Module
To facilitate learning, the following features within the GUI may be included in this module:
Feature | Description
Animations | Expose learners to new skills and concepts.
Videos | Expose learners to new skills and concepts.
Check Your Understanding(CYU) | Per topic online quiz to help learners gauge content understanding.
Interactive Activities | A variety of formats to help learners gauge content understanding.
Syntax Checker | Small simulations that expose learners to Cisco command line to practice configuration skills.
PT Activity | Simulation and modeling activities designed to explore, acquire, reinforce, and expand skills.

## Slide 4: What to Expect in this Module (Cont.)
To facilitate learning, the following features may be included in this module:
Feature | Description
Hands-On Labs | Labs designed for working with physical equipment.
Class Activities | These are found on the Instructor Resources page. Class Activities are designed to facilitate learning, class discussion, and collaboration.
Module Quizzes | Self-assessments that integrate concepts and skills learned throughout the series of topics presented in the module.
Module Summary | Briefly recaps module content.

## Slide 5: Check Your Understanding
Check Your Understanding activities are designed to let students quickly determine if they understand the content and can proceed, or if they need to review.
Check Your Understanding activities do not affect student grades.
There are no separate slides for these activities in the PPT. They are listed in the notes area of the slide that appears before these activities.
Notes: 5

## Slide 6: Module 11: Activities
What activities are associated with this module?
Page # | Activity Type | Activity Name | Optional?
11.1.9 | Syntax Checker | Implement Port Security | Recommended
11.1.10 | Packet Tracer | Implement Port Security | Recommended
11.2.3 | Syntax Checker | Mitigate VLAN Hopping Attacks | Recommended
11.3.5 | Syntax Checker | Mitigate DHCP Attacks | Recommended
11.4.4 | Syntax Checker | Mitigate ARP Attacks | Recommended
11.5.4 | Syntax Checker | Mitigate STP Attacks | Recommended
11.6.1 | Packet Tracer | Switch Security Configuration | Recommended
11.6.2 | Lab | Switch Security Configuration | Recommended
Notes: 6

## Slide 7: Module 11: Best Practices
Prior to teaching Module 11, the instructor should:
Review the activities and assessments for this module.
Try to include as many questions as possible to keep students engaged during classroom presentation.
Topic 11.1
  Ask the students or have a class discussion
    How might port security cause problems for legitimate users?
    What port security violation mode seems to be the most effective for general deployment and why?
Topic 11.2
  Ask the students or have a class discussion
    Is there a downside to configuring ports as static access or static trunk?
    What benefit do you think is provided by designating an organization-wide native VLAN?
Notes: 7

## Slide 8: Module 11: Best Practices (Cont.)
Topic 11.3
  Ask the students or have a class discussion
    How could DHCP Snooping negatively impact a user who is authorized to connect to the LAN?
    What is it about the data that DHCP Snooping collects that is so foundational to other LAN security mechanisms?
Topic 11.4
  Ask the students or have a class discussion
    What cold happen if another device pretends to be the default gateway in a LAN?
    Why do you think ports facing upstream are typically configured as trusted for Dynamic ARP Inspection?
Topic 11.5
  Ask the students or have a class discussion
    What benefit does PortFast provide to the ordinary connected user?
    Why does PortFast not error-disable an interface where it receives a spanning-tree BPDU?
Notes: 8

## Slide 9: Módulo 11: Configuración de seguridad en el Switch
Switching, Routing y Wireless Essentials (SRWE)
Notes: Programa Cisco Networking Academy
Switching, Routing y Wireless Essentials (SRWE)
Módulo 11: Configuración de seguridad en el Switch

## Slide 10: Objetivos del módulo
Título de módulo: Configuración de seguridad en el Switch
Objetivo del módulo: Configurar la seguridad en el Switch para mitigar los ataques de LAN
Título del tema | Objetivo del tema
Implementación de seguridad de puertos | Implementar la seguridad de puertos para mitigar los ataques de tablas de direcciones MAC.
Mitigación de ataques de VLAN | Explicar cómo configurar DTP y la VLAN nativa para mitigar los ataques de VLAN.
Mitigación de ataques de DHCP | Explicar cómo configurar el snooping de DHCP para mitigar los ataques de DHCP.
Mitigación de ataques de ARP | Explicar cómo configurar ARP para mitigar los ataques de ARP.
Mitigación de ataques de STP | Explicar cómo configurar PortFast y BPDU Guard para mitigar los ataques STP.
Notes: 10
11- Configuración de seguridad en el Switch
11.0 Introducción
11.0.2 – ¿Qué aprenderé en este módulo?

## Slide 11: 11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)

## Slide 12: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) Asegure los puertos no utilizados
Los ataques de Capa 2 son de los más sencillos de desplegar para los hackers, pero estas amenazas también pueden ser mitigadas con algunas soluciones comunes de capa 2.
Se deben proteger todos los puertos (interfaces) del switch antes de implementar el dispositivo para la producción. ¿Cómo se asegura un puerto dependiendo de su función?.
Un método simple que muchos administradores usan para contribuir a la seguridad de la red ante accesos no autorizados es inhabilitar todos los puertos del switch que no se utilizan. Navegue a cada puerto no utilizado y emita el comando de apagado shutdownde Cisco IOS. Si un puerto debe reactivarse más tarde, se puede habilitar con el comando no shutdown.
Para configurar un rango de puertos, use el comando interface range.
Switch(config)# interface range type module/first-number – last-number
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
Implemente Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.1 - Puertos sin utilizar seguros

## Slide 13: Implementar la seguridad de puertos (Port Security) Mitigar los ataques de la tabla de direcciones MAC
El método más simple y eficaz para evitar ataques por saturación de la tabla de direcciones MAC es habilitar el port security.
La seguridad de puertos limita la cantidad de direcciones MAC válidas permitidas en el puerto. Permite a un administrador configurar manualmente las direcciones MAC para un puerto o permitir que el switch aprenda dinámicamente un número limitado de direcciones MAC. Cuando un puerto configurado con port security recibe un trama, la dirección MAC de origen del trama se compara con la lista de direcciones MAC de origen seguro que se configuraron manualmente o se aprendieron dinámicamente en el puerto.
Al limitar a uno el número de direcciones MAC permitidas en un puerto, port security se puede utilizar para controlar el acceso no autorizado a la red.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.2 – Mitigar los ataques de la tabla de direcciones MAC

## Slide 14: Implementar Seguridad de puertos (Port Security) Activar Port Security
Port security se habilita con el comando switchport port-security de la interfaz de puerto
Observe que en el ejemplo, el comando switchport port-security fue rechazado. Esto se debe a que port security solo se puede configurar en puertos de acceso o trunks configurados manualmente Los puertos capa 2 del switch están definidos como dynamic auto (troncal encendido), de manera predeterminada. Por lo tanto, en el ejemplo, el puerto se configura con el comando switchport mode access de la interfaz
Nota: La configuración de port security troncal va mas allá del alcance de este curso.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.3 – Active la seguridad de puertos (Port Security)

## Slide 15: Implementar Seguridad de puertos (Port Security) Activar Port Security (Cont.)
Use el comando show port-security interface para mostrar la configuración de seguridad del puerto actual para FastEthernet 0/1.
Note que port security está habilitado, el modo de violación esta apagado, y que el número máximo de direcciones MAC permitidas es 1.
Si un dispositivo está conectado al puerto, el switch automáticamente agregará la dirección MAC de este dispositivo como una dirección MAC segura. En este ejemplo, no existe ningún dispositivo conectado al puerto.
Nota: Si un puerto activo está configurado con el comando switchport port-security y hay más de un dispositivo conectado a ese puerto, el puerto pasará al estado de error desactivado.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.3 – Active la seguridad de puertos (Port Security)

## Slide 16: Implemente Seguridad de puertos (Port Security) Activar Port Security (Cont.)
Una vez que se activa port security, se pueden configurar otras funciones específicas de port security, como se muestra en el ejemplo.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.3 – Active la seguridad de puertos (Port Security) (Cont.)

## Slide 17: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) Limitar y aprender direcciones MAC
Para poner el número máximo de direcciones MAC permitidas en un puerto, utilice el siguiente comando
El valor predeterminado de port security es 1.
El número máximo de direcciones MAC seguras que se puede configurar depende del switch y el IOS.
En este ejemplo, el máximo es 8192.
Switch(config-if)# switchport port-security maximum valor
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.4 –Limitar y Aprender direcciones MAC

## Slide 18: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) Limitar y Aprender MAC Addresses (Cont.)
El switch se puede configurar para aprender direcciones MAC en un puerto seguro de tres maneras:
1. Configuración manual:el administrador configura manualmente una dirección MAC estática mediante el siguiente comando para cada dirección MAC segura en el puerto:
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address dirección MAC
2. Aprendizaje dinámico: cuando se ingresa el comando switchport port-security la fuente MAC actual para el dispositivo conectado al puerto se asegura automáticamente pero no se agrega a la configuración en ejecución. Si el switch es reiniciado, el puerto tendrá que re-aprender la direccion MAC del dispositivo.
3. Aprendizaje dinámico: – Sticky: el administrador puede configurar el switch para aprender dinámicamente la dirección MAC y "adherirla" a la configuración en ejecución mediante el siguiente comando:
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Al guardar la configuración en ejecución la dirección MAC aprendida automáticamente se quedara en NVRAM.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.4 –Limitar y Aprender direcciones MAC

## Slide 19: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) Limitar y Aprender direcciones MAC (Cont.)
El ejemplo muestra una configuración de seguridad de puerto completa para FastEthernet 0/1.
El administrador especifica una cantidad máxima de 4 direcciones MAC, configura una direccion MAC segura, y luego configura el puerto para que aprenda mas direcciones MAC de manera automática hasta un máximo de 4 direcciones MAC.
Use los comandos show port-security interface y el show port-security address para verificar la configuración.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 –Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.4 – Limitar y Aprender direcciones MAC (Cont.)

## Slide 20: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) activar Port Security
El vencimiento del port security puede usarse para poner el tiempo de vencimiento de las direcciones seguras estáticas y dinámicas en un puerto.
  Absoluta- Las direcciones seguras en el puerto se eliminan después del tiempo de caducidad especificado.
  Inactiva- Las direcciones seguras en el puerto se eliminan si están inactivas durante un tiempo específico.
Utilice el vencimiento para remover las direcciones MAC seguras en un puerto seguro sin necesidad de eliminar manualmente las direcciones MAC existentes.
El vencimiento de direcciones seguras configuradas estáticamente puede ser habilitado o des-habilitado por puerto.
Use el comandoswitchport port-security aging para habilitar o deshabilitar el vencimiento estático para el puerto seguro, o para establecer el tiempo o el tipo de vencimiento.
Switch(config-if)# switchport port-security aging {static | time time | type {absolute | inactivity}}
Notes: 11- Configuración de Seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.5 – Vencimiento de Port Security

## Slide 21: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) Vencimiento de Port Security (Cont.)
El ejemplo muestra a un administrador configurando el tipo de vencimiento a 10 minutos de inactividad.
El comando show port-security confirma los cambios.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Port Security
11.1.5 – Vencimiento de Port Security (Cont.)

## Slide 22: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) Modos de violación de Port Security
Si la dirección MAC de un dispositivo conectado a un puerto difiere de la lista de direcciones seguras, se produce una violación del puerto y el puerto entra en estado de error desactivado.
Para poner el modo de violación de seguridad de puerto, use el siguiente comando:
Switch(config-if)# switchport port-security violation {shutdown | restrict | protect}
Modo | Descripción
shutdown (predeterminados) | El puerto pasa al estado de error desactivado de inmediato, apaga el LED del puerto y envía un mensaje de registro del sistema. Aumenta el contador de violaciones. Cuando un puerto seguro se encuentra en estado de error desactivado, un administrador debe volver a habilitarlo ingresando los comandos shutdown y no shutdown.
restrict (Restricción) | El puerto descarta paquetes con direcciones de origen desconocidas hasta que elimine un número suficiente de direcciones MAC seguras para caer por debajo del valor máximo o aumentar el valor máximo. Este modo hace que el contador de Infracción de seguridad se incremente y genera un mensaje de syslog.
protect (protección) | Este modo es el menos seguro de los modos de violaciones de seguridad. El puerto descarta paquetes con direcciones de origen MAC desconocidas hasta que elimine un número suficiente de direcciones MAC seguras para colocar por debajo del valor máximo o aumentar el valor máximo. No se envía ningún mensaje syslog.
La siguiente tabla muestra cómo reacciona un switch en función del modo de infracción configurado.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.6 – Modos de violación de Security

## Slide 23: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) Modos de violación de Security (Cont.)
El ejemplo muestra a un administrador cambiando la violación de seguridad a "Restrict"
El resultado del comando show port-security interfaceconfirma que se ha realizado el cambio.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.6 – Modos de violación de Security

## Slide 24: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) Puertos en estado de error-disabled
Cuando un puerto está apagado y puesto en modo error-desabilitado, no se envía ni se recibe tráfico a través de ese puerto.
En la consola, se muestra una serie de mensajes relacionados con la seguridad del puerto.
Nota: El protocolo del puerto y el estado del enlace se cambian a inactivo y el LED del puerto se apaga.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.7 – Puertos en estado error-disabled

## Slide 25: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) Puertos en estado error-disabled (Cont.)
En el ejemplo, el comando show interface identifica el estado del puerto como err-disabled. La salida del comando show port-security interface ahora muestra el estado del puerto como secure-shutdown. El contador de violación incrementa en uno.
El administrador debe determinar que causó la violación de seguridad, si un dispositivo no autorizado está conectado a un puerto seguro, la amenazas de seguridad es eliminada antes de restablecer el puerto.
Para volver a habilitar el puerto, primero use el shutdown luego, use el comando no shutdown.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 –Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.7 – Puertos en estado error-disabled (Cont.)

## Slide 26: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) Verificar Port Security
Después de configurar la seguridad de puertos en un switch, revise cada interfaz para verificar que la seguridad de puertos y las direcciones MAC estáticas se configuraron correctamente.
Para mostrar la configuración de seguridad del puerto para el conmutador, use el comando show port-security.
El ejemplo indica que las 24 interfaces están configuradas con el comando switchport port-security porque el máximo permitido es 1 y el modo de violación está apagado.
No hay dispositivos conectados, por lo tanto, el CurrentAddr (Count) es 0 para cada interfaz.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.8 – Verificar Port Security

## Slide 27: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) Verificar Port Security (Cont.)
Use el comando show port-security interface para ver detalles de una interfaz específica, como se mostró anteriormente y en este ejemplo.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 –Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.8 – Verificar Port Security (Cont.)

## Slide 28: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) Verificar Port Security (Cont.)
Para verificar que las direcciones MAC están configuradas “sticking” (pegadas) a la configuración, use el comando show run como se muestra en el ejemplo de FastEthernet 0/19.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.8 - Verificar la seguridad del puerto (cont.)

## Slide 29: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) Verificar Port Security (Cont.)
Para mostrar todas las direcciones MAC seguras que son configuradas manualmente o aprendidas dinámicamente en todas las interfaces del switch use el comando show port-security address como se muestra en el ejemplo.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.8 - Verificar la seguridad del puerto (cont.)
11.1.9 – Comprobador de sintaxis: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)

## Slide 30: Implementar Seguridad de Puertos (Port Security) Packet Tracer – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
En esta actividad de Packet Tracer, cumplirá los siguientes objetivos:
Parte 1: Configurar la seguridad de los puertos
Parte 2: Verificar la seguridad de los puertos
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.1 – Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)
11.1.10 – Packet Tracer - Implementar Seguridad de Puertos (Port Security)

## Slide 31: 11.2 - Mitigación de los ataques de VLAN
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.2 – Mitigación de los ataques de VLAN

## Slide 32: Mitigar ataques de VLAN Revisión de ataques de VLAN
Un ataque de salto de VLAN se puede iniciar de una de tres maneras:
La suplantación de mensajes DTP del host atacante hace que el switch entre en modo de enlace troncal. Desde aquí, el atacante puede enviar tráfico etiquetado con la VLAN de destino, y el switch luego entrega los paquetes al destino.
Introduciendo un switch dudoso y habilitando enlaces troncales. El atacante puede acceder todas las VLANs del switch víctima desde el switch dudoso.
Otro tipo de ataque de salto a VLAN es el ataque doble etiqueta o doble encapsulado. Este ataque toma ventaja de la forma en la que opera el hardware en la mayoría de los switches.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.2 – Mitigación de los ataques de VLAN
11.2.1 – Revisión de ataques a VLAN

## Slide 33: Mitigar los ataques de VLAN Pasos para mitigar los ataques de salto de VLAN
Use los siguiente pasos para mitigar ataques de salto
  Paso 1: Deshabilitar las negociaciones DTP (enlace automático) en los puertos que no son enlaces mediante el comando switchport mode accessen la interfaz del switch.
  Paso 2: Deshabilitar los puertos no utilizados y colocarlos en una VLAN no utilizada.
  Paso 3: Habilitar manualmente el enlace troncal en un puerto de enlace troncal utilizando el comando switchport mode trunk.
  Paso 4: Deshabilitar las negociaciones de DTP (enlace automático) en los puertos de enlace mediante el comando switchport nonegotiate.
  Paso 5: Configurar la VLAN nativa en una VLAN que no sea la VLAN 1 mediante el comando switchport trunk native vlanvlan_number.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.2 – Mitigación de los ataques de VLAN
11.2.2 – Pasos para mitigar los ataques de salto de VLAN
11.2.3 – Comprobador de sintaxis: mitigar los ataques de salto de VLAN

## Slide 34: 11.3 - Mitigación de ataques de DHCP
Notes: 11 - Configuración de seguridad en el Switch
11.3 - Mitigación de ataques de DHCP

## Slide 35: Mitigación de ataques de DHCP Revisión de ataque de DHCP
El objetivo de un ataque de agotamiento DHCP es que una herramienta de ataque como Gobbler cree una Denegación de servicio (DoS) para conectar clientes.
Recuerde que los ataques de agotamiento de DHCP pueden ser efectivamente mitigados usando seguridad de puertos, porque Gobbler usa una dirección MAC de origen única para cada solicitud DHCP enviada. Sin embargo mitigar ataques DHCP de suplantación de identidad requiere mas protección.
Gobbler podría configurarse para usar la dirección MAC de la interfaz real como la dirección Ethernet de origen, pero especifique una dirección Ethernet diferente en la carga útil de DHCP. Esto haría que la seguridad del puerto sea ineficaz porque la dirección MAC de origen sería legítima.
Los ataques de suplantación de DHCP se pueden mitigar mediante el uso de detección DHCP en puertos confiables.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.3 - Mitigación de ataques de DHCP
11.3.1 – Revisión de ataques DHCP

## Slide 36: Mitigación de ataques de DHCP Mediante detección de DHCP
La inspección de DHCP filtra los mensajes de DHCP y limita el tráfico de DHCP en puertos no confiables.
Los dispositivos bajo control administrativo (por ejemplo, switches, routers y servidores) son fuentes confiables.
Las interfaces confiables (por ejemplo, enlaces troncales, puertos del servidor) deben configurarse explícitamente como confiables.
Los dispositivos fuera de la red y todos los puertos de acceso generalmente se tratan como fuentes no confiables.
Se crea una tabla DHCP que incluye la dirección MAC de origen de un dispositivo en un puerto no confiable y la dirección IP asignada por el servidor DHCP a ese dispositivo.
La dirección MAC y la dirección IP están unidas.
Por lo tanto, esta tabla se denomina tabla de enlace DHCP snooping.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.3 - Mitigación de ataques de DHCP
DHCP Snooping

## Slide 37: Mitigación de ataques de DHCP Pasos para implementar DHCP Snooping
Utilice las siguientes pasos para habilitar DHCP snooping:
  Paso 1. Habilite DHCP snooping usando el comandoip dhcp snoopingen modo global
  Paso 2. En los puertos de confianza, use el comando ip dhcp snooping trust.
  Paso 3: En las interfaces que no son de confianza, limite la cantidad de mensajes de descubrimiento de DHCP que se pueden recibir con el comando ip dhcp snooping limit rate packets-per-second .
  Paso 4. Habilite la inspección DHCP por VLAN, o por un rango de VLAN, utilizando el comando ip dhcp snooping vlan.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.3 - Mitigación de ataques de DHCP
11.3.3 – Pasos para implementar DHCP Snooping

## Slide 38: Mitigar los ataques DHCP Ejemplo de configuración de DHCP Snooping
Consulte la topología de ejemplo de indagación DHCP con puertos confiables y no confiables.
La inspección DHCP se habilita primero en S1.
La interfaz ascendente al servidor DHCP es explícitamente confiable.
F0/5 a F0/24 no son de confianza y, por lo tanto, su velocidad se limita a seis paquetes por segundo.
Finalmente, la inspección DHCP está habilitada en VLANS 5, 10, 50, 51 y 52.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.3 - Mitigación de ataques de DHCP
11.3.4 - Ejemplo de configuración de DHCP Snooping

## Slide 39: Mitigar los ataques DHCP Ejemplo de configuración de DHCP Snooping (Cont.)
Utilice el comando show ip dhcp snooping para verificar la configuración de inspección DHCP.
Use el comandoshow ip dhcp snooping binding para ver los clientes que han recibido información de DHCP.
Nota: DHCP snooping también requiere Dynamic ARP Inspection (DAI).
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.3 - Mitigación de ataques de DHCP
11.3.4 - Ejemplo de configuración de DHCP Snooping (Cont.)
11.3.5 – Verificación de sintaxis - Mitigación de ataques de DHCP

## Slide 40: 11.4 - Mitigación de ataques de ARP
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.4- Mitigación de ataques de ARP

## Slide 41: Mitigar los ataques ARP Inspección dinámica de ARP
En un ataque típico el atacante puede enviar respuestas ARP no solicitadas, a otros hosts en la subred con la dirección MAC del atacante y la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada. Para evitar la suplantación de ARP y el envenenamiento por ARP resultante, un interruptor debe garantizar que solo se transmitan las Solicitudes y Respuestas de ARP válidas.
La inspección dinámica(DAI) requiere de DHCP snooping y ayuda a prevenir ataques ARP así:
  No retransmitiendo respuestas ARP invalidas o gratuitas a otros puertos en la misma VLAN.
  Intercepta todas las solicitudes y respuestas ARP en puertos no confiables.
  Verificando cada paquete interceptado para una IP-to-MAC Binding válida.
  Descarte y registre ARP Replies no válidos para evitar el envenenamiento de ARP.
  Error-disabling deshabilita la interfaz si se excede el número DAI configurado de paquetes ARP.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.4- Mitigación de ataques de ARP
11.4.1 – Inspección dinámica de ARP

## Slide 42: Mitigar los ataques ARP Pautas de implementación de DAI
Para mitigar las probabilidades de ARP spoofing y envenenamiento ARP, siga estas pautas de implementación DAI:
Habilite la detección de DHCP.
Habilite la detección de DHCP en las VLAN seleccionadas.
Habilite el DAI en los VLANs seleccionados.
Configure las interfaces de confianza para la detección de DHCP y la inspección de ARP ("no confiable" es la configuración predeterminada).
Generalmente, es aconsejable configurar todos los puertos de switch de acceso como no confiables y configurar todos los puertos de enlace ascendente que están conectados a otros switches como confiables.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.4- Mitigación de ataques de ARP
11.4.2 – Pautas de implementación DAI

## Slide 43: Mitigar ataques ARP Ejemplo de configuración de DAI
En la topología anterior S1 está conectado a dos usuarios en la VLAN 10.
DAI será configurado para mitigar ataques ARP spoofing y envenenamiento ARP.
La inspección DHCP está habilitada porque DAI requiere que funcione la tabla de enlace de inspección DHCP.
Continua, la detección de DHCP y la inspección de ARP están habilitados para la computadora en la VLAN 10.
El puerto de enlace ascendente al router es confiable y, por lo tanto, está configurado como confiable para la inspección DHP y ARP.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.4- Mitigación de ataques de ARP
11.4.3 – Ejemplo de configuración DAI

## Slide 44: Mitigar ataques ARP Ejemplo de configuración de DAI (Cont.)
DAI se puede configurar para revisar si hay direcciones MAC e IP de destino o de origen:
  MAC de destino Comprueba la dirección MAC de destino en el encabezado de Ethernet con la dirección MAC de destino en el cuerpo ARP.
  MAC de origen- Comprueba la dirección MAC de origen en el encabezado de Ethernet con la dirección MAC del remitente en el cuerpo ARP.
  Dirección IP- Comprueba el cuerpo ARP para direcciones IP no válidas e inesperadas, incluidas las direcciones 0.0.0.0, 255.255.255.255 y todas las direcciones de multidifusión IP.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.4- Mitigación de ataques de ARP
11.4.3 – Ejemplo de configuración DAI (Cont.)

## Slide 45: Mitigar ataques ARP Ejemplo de configuración de DAI (Cont.)
El comando de configuración global: ip arp inspección validate {[src-mac] [dst-mac] [ip]} se utiliza para configurar DAI para descartar paquetes ARP cuando las direcciones IP no son válidas.
Se puede usar cuando las direcciones MAC en el cuerpo de los paquetes ARP no coinciden con las direcciones que se especifican en el encabezado Ethernet.
Note como en el siguiente ejemplo, sólo un comando puede ser configurado.
Por lo tanto, al ingresar múltiples comandos de validación de inspección de arp sobre escribe el comando anterior.
Para incluir más de un método de validación, ingréselos en la misma línea de comando como se muestra y verifíquelos en la siguiente salida.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.4- Mitigación de ataques de ARP
11.4.3 – Ejemplo de configuración DAI (Cont.)
11.4.4 – Comprobador de sintaxis: mitigar los ataques ARP

## Slide 46: 11.5 - Mitigar ataques STP
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.5- Mitigar ataques STP

## Slide 47: Mitigar ataques STP PortFast y protección de BPDU
Recuerde que los atacantes de red pueden manipular el Protocolo de árbol de expansión (STP) para realizar un ataque falsificando el puente raíz y cambiando la topología de una red.
Para mitigar los ataques STP, use PortFast y la protección de la unidad de datos de protocolo de puente (BPDU):
  PortFast
  PortFast lleva inmediatamente un puerto al estado de reenvío desde un estado de bloqueo, sin pasar por los estados de escucha y aprendizaje.
  Aplica a todos los puertos de acceso de usuario final.
  Protección de BPDU
  El error de protección de BPDU deshabilita inmediatamente un puerto que recibe una BPDU.
  Al igual que PortFast, la protección BPDU sólo debe configurarse en interfaces conectadas a dispositivos finales.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.5- Mitigar ataques STP
11.5.1 – PortFast y protección de BPDU

## Slide 48: Mitigar ataques STP Configurar PortFast
PortFast omite los estados de escucha y aprendizaje de STP para minimizar el tiempo que los puertos de acceso deben esperar a que STP converja.
Sólo habilite PortFast en los puertos de acceso.
PortFast en enlaces entre conmutadores puede crear un bucle de árbol de expansión.
PortFast se puede habilitar:
En una interfaz: – utilice el comando de spanning-tree portfast.
Globalmente: – use el comando de spanning-tree portfast default para habilitar PortFast en todos los puertos de acceso.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.5- Mitigar ataques STP
11.5.2 – Configure PortFast

## Slide 49: Mitigar ataques STP Configurar PortFast(Cont.)
Para verificar si PortFast está habilitado globalmente, puede usar:
Comando show running-config | begin span
Comando show spanning-tree summary
Para verificar si PortFast tiene habilitada una interfaz, use el comando show running-config interface type/number .
El comando show spanning-tree interface type/number detail también se puede utilizar para la verificación.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.5- Mitigar ataques STP
11.5.2 – Configurar PortFast (Cont.)

## Slide 50: Mitigar ataques STP Configure BPDU Guard
Un puerto de acceso podría recibir un BPDU inesperado accidentalmente o porque un usuario conectó un switch no autorizado al puerto de acceso.
Si se recibe una BPDU en un puerto de acceso habilitado para BPDU Guard, el puerto se pone en estado de error deshabilitado.
Esto significa que el puerto se cierra y debe volver a habilitarse manualmente o recuperarse automáticamente a través del comando errdisable recovery cause psecure_violation.
BPDU Guard se puede habilitar:
En una interfaz: – use el comando spanning-tree bpduguard enable .
Globalmente: – use el comando de configuración spanning-tree portfast bpduguard default para habilitar BPDU Guard en todos los puertos de acceso.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.5- Mitigar ataques STP
11.5.3 – Configurar BPDU Guard
11.5.4 – Verificar sintaxis: mitigar los ataques STP

## Slide 51: 11.6 - Módulo de práctica y cuestionario
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.6 – Práctica del módulo y cuestionario

## Slide 52: Práctica del módulo y cuestionario Packet Tracer – Switch configuraciones de seguridad
En esta actividad de Packet Tracer, usted puede:
Proteger los puertos sin utilizar.
Implementar seguridad de puertos
Mitigar los ataques de salto de VLAN
Mitigar los ataques de DHCP
Mitigar de ataques de ARP
Mitigar de ataques de STP
Verificar de la configuración del switch
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.6 – Práctica del módulo y cuestionario
11.6.1 – Packet Tracer – Switch configuraciones de seguridad

## Slide 53: Módulo de Práctica y Prueba Lab – Switch configuraciones de seguridad
En esta práctica de laboratorio, usted puede:
Proteger los puertos sin utilizar.
Implementar seguridad de puertos
Mitigar los ataques de salto de VLAN
Mitigar ataques de DHCP
Mitigar ataques de ARP
Mitigar ataques de STP
Verificar la configuración del switch
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.6 – Práctica del módulo y cuestionario
11.6.2 – Lab – Configuración de seguridad en el Switch

## Slide 54: Práctica del módulo y cuestionario ¿Qué aprendí en este módulo?
Se deben proteger todos los puertos (interfaces) del switch antes de implementar el dispositivo para la producción.
Los puertos capa 2 del switch están definidos como dynamic auto (troncal encendido), de manera predeterminada.
El método más simple y eficaz de evitar ataques por saturación de la tabla de direcciones MAC es habilitar la seguridad de los puertos (port security).
El switch se puede configurar para obtener información sobre las direcciones MAC en un puerto seguro de una de las siguientes tres maneras: configurado manualmente, aprendido dinámicamente y aprendido dinámicamente-fijo.
Si la dirección MAC de un dispositivo conectado a el puerto difiere de la lista de direcciones seguras, entonces ocurre una violación de puerto. El puerto entra en el estado de error-disabled de manera predeterminada. Cuando un puerto esta apagado y puesto en modo error-deshabilitado, no se envía ni se recibe tráfico a través de ese puerto.
Mitigue los ataques de salto de VLAN deshabilitando las negociaciones de DTP, deshabilitando los puertos no utilizados, configurando manualmente el enlace troncal donde sea necesario y usando una VLAN nativa que no sea la VLAN 1.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.6 – Práctica del módulo y cuestionario
11.6.3 – ¿Qué aprendí en este módulo?

## Slide 55: Práctica del módulo y cuestionario ¿Qué aprendí en este módulo? (continuación)
El objetivo de un ataque de inanición de DHCP es crear una denegación de servicio(DoS) para la conexión de los clientes. Los ataques de suplantación de DHCP se pueden mitigar mediante el uso de detección DHCP en puertos confiables.
La inspección DHCP determina si los mensajes DHCP provienen de una fuente confiable o no confiable configurada administrativamente. Luego filtra los mensajes de DHCP y limita la velocidad del tráfico DHCP viniendo desde fuentes no confiables.
La inspección ARP dinámica(DAI) requiere de DHCP snooping y ayuda a prevenir ataques ARP al verificar el tráfico ARP.
Implemente la inspección ARP dinámica para mitigar la falsificación de ARP y el envenenamiento por ARP.
Para mitigar los ataques de manipulación del Protocolo de Árbol de Expansión (STP), use PortFast y la Unidad de Datos de Protocolo de Puente (BPDU) Guard.
Notes: 11- Configuración de seguridad en el Switch
11.6 – Práctica del módulo y cuestionario
11.6.3 – ¿Qué aprendí en este módulo? (continuación)
11.6.4 – Preguntas del módulo

## Slide 56: Module 11: LAN Security Concepts New Terms and Commands
interface range
switchport port-security
switchport port-security interface
switchport port-security maximum
switchport port-security mac-address
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security aging time #
switchport port-security aging type
switchport port-security violation
show switchport port-security
switchport mode access|trunk
switchport nonegotiate
switchport trunk native vlan #
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan #
ip dhcp snooping limit rate
show ip dhcp snooping
ip arp inspection vlan #
ip dhcp snooping trust
ip arp inspection trust
ip arp inspection validate
spanning-tree portfast {default}
spanning-tree bpduguard enable
spanning-tree porfast bpduguard default